Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Alena Bělohlávková  	  466 797 085          30.3.2011

774 410 012

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro ohlášení stavby.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice

Stavebník:	   SK – EKO Pardubice s.r.o., Průmyslová zóna Synthesia a.s., č.p. 134 , Pardubice

Projektant:	   Ing. Luděk Pozník

Č. zakázky:	   11/03/34/SŘ Pce- be

Předmětem předložené projektové dokumentace je stavba:

Pardubice , zákaznické centrum DP – Pernerova 443

„  Představitelná ocelová konstrukce rampy „

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu b) odst.1, a odst.2 , § 2 a máme vůči předložené dokumentaci  připomínky.

1) Ve výšce cca 1400 mm provést kontrastní označení skla proti pozadí pruhem š. 50 mm , případně

značkami průměru min. 50 mm vzdálených od sebe max. 1500 mm.- příl.3 bod 3.2.

2)  Materiál pochozích ploch rampy nesmí mít oka větší než 15 mm (nebezpečí zapadnutí hole )

- příl1, bod 1.1.3.

3)  Madlo musí být odsazeno od svislé konstrukce 60 mm a musí umožnit uchopení rukou shora

- pří.3, bod 2.1.6.

K vydání souhlasu na ohlášenou stavbu nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněny do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně podmínek níže uvedeného doplňkového řešení.

UPOZORNĚNÍ:

Bezbariérové řešení rampy bylo posuzováno v rámci výjimky dle § 14 , přílohy 3,

bodu  2.1.1. a vyžádalo si nutné doplňkové řešení k zajištění bezbariérového

užívání stavby.

1)  Přivolávací zvonek s mluvítkem bude umístěn na zábradlí předložených schodů  a to ve výšce 900 mm s piktogramen vozíčkáře a dodatkovou tabulkou

„ zvonek pouze pro hendikepované k přivolání dopomoci „

2)  Bude stanovena povinnost dopomoci tělesně hendikepovaným při vstupu do budovy a  odchodu z ní určenému pracovníkovi  a tato povinnost bude zakotvena v provozním řádu.

3)   Majitel objektu bude zodpovědný za bezproblémový provoz zvonku.

Projektová dokumentace parafována zpět: ( zákaznické centrum dopr.podniku, situace, ZC Pernetova

443, Řešení pro osoby s omezenou schopností pohybu a orienatce )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

SK – EKO  Pardubice s.r.o.

Průmyslová zóna Synthesia 134

Pardubice

533 53