Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          24.3.2011

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Pardubice - Nemošice

Stavebník:	   ÚMO Pardubice IV, Bokova 315, 530 03 Pardubice

Projektant:	   Jiří Stránský, Staré Hradiště 142, Pardubice 533 52

Č. zakázky:	   11/03/30/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Nemošice – ul. Ostřešanská, Oprava chodníku

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky :

1. Nástupní hrana autobusové zastávky musí mít výšku 200 mm ( u změn dokončených staveb

možno 160 mm ) – dle příl. č. 2 bod 3.1.

2. Signální pás autobusové zastávky musí být ukončen 500 mm od hrany nástupiště a umístěn

800 mm od označníku AZ.

3. Příčný sklon vjezdu musí být řešen tak, aby kolem vodící linie v š. 900 mm byl zachován průchozí prostor o příčném sklonu max. 2%.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-3. Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb.  včetně její přílohy,  ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek za předpokladu, že výše uvedené připomínky budou začleněni do jeho podmínek a jejich realizace bude prověřena při závěrečné kontrolní prohlídce stavby.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( Situace obrub a úprav

dle 398/09 Sb., žádost o vyjádření ze dne 23.3.2011 s částí popisu úpravy chodníku )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Jiří Stránský

projekce dopravních staveb

Staré Hradiště 142

Pardubice

533 52