Vyřizuje:                       Telefon:                Datum:

Čáslavková Irena	   461 001 971          30.3.2011

774 554 726

VĚC:

Stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení.

Na Vaše vyžádání jsme posoudili uvedenou stavbu z hlediska Stavebního zákona č.183/2006 Sb., jeho prováděcích vyhlášek a zejména vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Místo stavby:	   Ostřešany

Stavebník:	   Obecní úřad Ostřešany, Ostřešany 202, 530 02 Pardubice

Projektant:	   Jiří Stránský, 533 52 Staré Hradiště 142, Pardubice

Č. zakázky:	   11/03/34/SŘ Pce-ca

Předmětem předložené dokumentace je stavba:

Ostřešany – Chodník a zastávky BUS u hřiště

Z hlediska plnění požadavků vyhlášky č.398/2009 Sb., lze stavbu posuzovat dle bodu a) odst. 1, §2 a máme k předložené dokumentaci  připomínky :

- Varovné pásy musí být dle ČSN 73 6110 přetaženy až na 80 mm rampového náběhu.

- Na chodníku s šířkou méně než 2400 mm, musí být signální pás veden na straně u přirozené vodící linie a přesah varovného pásu se zřizuje pouze na jedné straně – dle příl. 1

bod 1.2.4.

Závěr:

Předložená projektová dokumentace má předpoklady vyhovět bezbariérovému přístupu se současným dodržením předcházejících připomínek 1.-2.  Stavební detaily a vybavení bezbariérovými prvky budou v realizační dokumentaci odpovídat vyhlášce č.398/2009 Sb. včetně její přílohy, ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací ( změna Z1 2010 ) a ČSN 73 6425 Autobusové, trolejbusové a tramvajové zastávky, Část 1 : Navrhování zastávek (2007).

Proti vydání stavebního povolení nemáme námitek.

Příloha: Předložená projektová dokumentace parafovaná zpět ( Situace obrub a úprav dle vyhl.

č. 398/09 Sb., žádost o vyjádření ze dne 25.3.2011 s částí popisu úpravy chodníku )

S pozdravem

…..……………………….

podpis / razítko

Vyjádření CAA převzal:

………………….  	………….…….		……………….	………………

firma				jméno 		               datum			podpis

# Text boxes

Jiří Stránský

projekce dopravních staveb

Staré Hradiště 142

Pardubice

533 52